Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института природопользования НАН Беларуси,

академик

___________________А. К. Карабанов

ноября 2018 г.

Резюме нетехнического характера

о результатах оценки воздействия на окружающую среду по объекту

«Проект разработки и рекультивации юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области»

Руководитель работ 							Н.М. Томина

Минск 2018

# Нормативные ссылки

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З

Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании животного мира» от 19 сентября 1996 г. №598-XIII

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205-З

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 15 апреля 1997 г. №29-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З

Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458

Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утверждено приказом Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 25 апреля 1997 г. № 22

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования

СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от  11.10.2017 № 91

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых»

ЭкоНиП-17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

# Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит  к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей.

Вода карьерная (шахтная, рудничная) – вода, откачиваемая в процессе добычи полезных ископаемых в целях предотвращения затопления карьера (шахты, рудника).

Вскрышные породы – горные породы, которые необходимо удалить при открытой разработке месторождения полезного ископаемого.

Горный отвод – участок недр, предоставляемый пользователю недр для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Горные породы – естественные минеральные образования определенного состава и строения, сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел.

Зона возможного значительного вредного воздействия – территория (акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Карьер – совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом.

Месторождение – естественное скопление полезных ископаемых или геотермальных ресурсов недр, по качеству, количеству и условиям их залегания пригодное для промышленного и иного хозяйственного использования.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Особо охраняемые природные территории - особо охраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования;

Полезные ископаемые – содержащиеся в недрах природные минеральные образования неорганического или органического происхождения, которые находятся в твердом, жидком или газообразном состоянии и химический состав и физические свойства которых позволяют осуществлять их промышленное и иное хозяйственное использование в природном виде или после первичной обработки (очистки, обогащения).

Потенциальная зона возможного воздействия – территория (акватория) в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Природный комплекс – функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками;

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства;

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую среду в результате разработки и рекультивации юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области является требование п. 1.1 ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». Состав исследований и порядок проведения ОВОС определен согласно требованиям Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

1.1 Сведения о заказчике, проектировщике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №1, г.Витебск». Юридический адрес: 210026, г.Витебск, ул. Суворова, д. 16. Контактные телефоны: +375 (21) 237 45 61. e-mail: dst1@dst-1.by.

Генеральный проектировщик – ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Меридиан-Запад». Юридический адрес: 210026, г.Витебск, ул. Смоленская, д. 20. Контактные телефоны: +375(212)54-52-42, +375(29)690-83-07, +375(29)518-42-02, +375(212)43-75-83. e-mail: meridian20177@mail.ru.

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 369 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by.

1.2 Общая характеристика планируемой деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой разработку и рекультивацию юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области.

Назначение планируемой хозяйственной деятельности – обеспечение предприятий производственным сырьем. В процессе эксплуатации месторождения отделом инженерных изысканий института «Белгипродор» для обеспечения местными стройматериалами объектов строительства в Лепельском  районе  был проведен ряд эксплуатационных разведок с целью детализации запасов. Разработка месторождения в пределах разведанной площади начата в 1960 г. рядом дорожных и строительных организаций различных министерств и ведомств. В настоящее время на территории месторождения горные работы ведутся Лепельским ПМС и КУП «Витебскоблдорстрой». ОАО «Дорожно-строительный трест № 1 г. Витебск» имеет горный отвод, выданный на основании решения Витебского облисполкома от 24 июля 2018 года № 417, и зарегистрированный в государственном реестре горных отводов и акт выбора места размещения земельного участка площадью 11,035 га для разработки  и рекультивации участка месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области, согласованный решением Витебского облисполкома от 29.05.2018 года.

Месторождение песчано-гравийной смеси «Боровка» впервые было выявлено Полоцкой поисково-разведочной партией в 1957 году. Работы по детализации запасов проведены в 1959 году Лепельской геологоразведочной партией.

Разработка месторождения в пределах разведанной площади начата в 1960 г. рядом дорожных и строительных организаций различных министерств и ведомств. В настоящее время на территории месторождения горные работы ведутся Лепельским ПМС и КУП «Витебскоблдорстрой».

По данным разведочных выработок, пройденных на месторождении на глубину до 12,2 м , выделяются следующие отложения (сверху вниз):

- почвенно-растительный слой с песком и корнями деревьев мощностью  0.1м до 0,7 м;

- под указанным слоем залегают пески желтые, серые, буровато-желтые, разнозернистые с преобладанием мелко- и среднезернистых, полевошпатово-кварцевые, с содержанием от 3 до 20-25 % гравия и гальки. Содержание гравия и гальки более 15% встречено в единичных выработках. Данные пески площадного распространения не имеют. Наибольшей мощности достигают в северо-западной части месторождения. Мощность их от 0, 4 м до 1,5 м. Пески большей частью глинистые.

Под вышеописанными песками, а в некоторых случаях непосредственно под почвенно-растительным слоем, залегает толща песчано-гравийной породы, являющаяся полезным ископаемым. Песчано-гравийная порода светло-серого, серого, буровато-желтого цветов. Песок в смеси разнозернистый, с преобладанием мелко- и среднезернистого.

В минералого-петрографическом отношении пески в смеси представлены на 50-65% бесцветными, прозрачными, белыми, различно окатанными зернами кварца; 10-15% составляют карбонатные обломки, преимущественно доломита и известняка; 15-20% составляют желто-розовые и желтые полевые шпаты; встречаются коричневые пластинки биотита (2-5%), сельменит, гранат, зеленый глауконит, диорит, ильменит.

Гравий в смеси разнозернистый, в большинстве средний и мелкий, галька размером от 10-20 до 70-100 мм, преобладает средняя. Гравий и галька плохо и среднеокатанные, с гладкой, шероховатой, реже кавернозной поверхностью, крепкие.

По данным минералого-петрографических анализов содержание крепких и химически стойких пород в гравии и гальке колеблется от 8,3 до 47,9 % и представлено обломками гранита, кварца, реже – полевого шпата, кварцитовидными песчаниками, диорита угловатой и слабоокатанной формы. Содержание крепких, но химически неустойчивых пород в гравии и гальке колеблется от 62,3 до 91,7 % и представлены они обломками желтовато-серого, светло-серого, розоватого, светло-желтого известняка, реже доломита. Содержание гравия и гальки в песчано-гравийной породе колеблется от 20 до 65%, содержание кондиционного гравия крупнее 5 мм – от 17,3 до 63,9%.

В результате геолого-разведочных работ выявлены и утверждены запасы песчано-гравийной смеси  по категории А+В+С1 в количестве 18265,3 тыс.м3 на площади 266,19 га и по категории С2 – 3259,2 тыс.м3 на  площади 44,95 га.  Запасы промышленных категорий утверждены ТКЗ при УГ Белглавгеология 20.10.1959 года, протокол № 17(808). Месторождение оконтурено.

Подсчет запасов полезного ископаемого и объема вскрышных пород по результатам детальной разведки по состоянию на 1.09.1959 г. по месторождению приведен в таблице.

Запасы полезного ископаемого и объем вскрышных пород

| №№ блоков и категория запасов | Средняя мощность, м | Площадь блока, м2 | Объем вскрышных пород, тыс.м3 | Запасы полезно-го ископае-мого, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вскрыш-ных пород | в том числе ПРС | Полезно-го ископае-мого |  | общий | в т.ч. ПРС |  |
| I А | 0,81 | 0,2 | 7,05 | 144900 | 117,3 | 28,9 | 1021,1 |
| II В | 0,9 | 0,2 | 7,22 | 485900 | 437,4 | 97,2 | 2939,8 |
| III С1 | 0,86 | 0,1 | 6,77 | 2031100 | 1746,8 | 203,1 | 14304,4 |
| Всего А +В+С1 |  |  |  | 2661600 | 2301,5 | 329,2 | 18265,3 |
| IV С2 | 0,64 | 0,1 | 6,78 | 228700 | 146,4 | 22,9 | 1550,6 |
| V С2 | 1,02 | 0,2 | 7,74 | 220800 | 225,2 | 44,2 | 1708,6 |
| Итого С2 |  |  |  | 449500 | 371,6 | 67,1 | 3259,2 |

Проектируемый участок расположен в пределах блока III категории С1.

Блок III категории С1 расположен в восточной и южной части месторождения и примыкает к блоку II категории В и блоку I категории А. Контур блока проведен по выработкам. Всего в блок включено 40 выработок. Основная разведочная сеть составляет 400 х 400 м. Площадь блока составляет 203,11 га.

Мощность вскрышных пород по выработкам изменяется от 0,1 м до 2,8 м, составляя в среднем 0,86 м. Мощность полезного ископаемого изменяется от 1,8 м до 10,2 м, составляя в среднем 6,77 м. Запасы полезного ископаемого по блоку составляют 14304,4 тыс.м3 , в т.ч. гравия крупнее 5 мм – 4251,7 тыс.м3.

Согласно акту  выбора места размещения земельного участка площадью 11.035 га для разработки и рекультивации участка месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области от 08.05.2018г и  согласованного Витебским облисполкомом  29.05.2018г , а также  заданием на проектирование, Проектом предусматривается отработка полезного ископаемого  в пределах  участка месторождения  в юго-восточной части геологического блока Ш в количестве 663,00 тыс.м3, состоящего на балансе ОАО «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск». На указанный участок месторождения, решением Витебского облисполкома от 24 июля 2018г №  417  предоставлен акт удостоверяющий горный отвод.

Выполнение разработки месторождения включает следующие виды работ:

- горно-капитальные и горно-подготовительные работы;

- вскрышные работы и отвальные работы;

- добычные работы;

- рекультивацию нарушенных земель.

До начала добычных работ на карьере предусматривается провести следующие виды работ:

- расчистку площади от леса и редкого мелколесья;

- подготовку площадей под  размещение   временных отвалов;

- производство первоначальной вскрыши;

- устройство съезда в карьер.

Месторождение песчано-гравийной смеси «Боровка» расположено на территории Лепельского района Витебской области, в 0,6 км на запад от д. Бор. Районный центр г.Лепель находится в 12 км на юго-запад от месторождения. Месторождение занимает земли Каменского лесничества ГЛХУ «Лепельский лесхоз».

По генезису месторождение «Боровка» относится к флювиогляциальным отложениям вюрмского ледника. По сложности геологического строения в соответствии с «Инструкцией по применению классификации запасов к  месторождениям песка и гравия» месторождение «Боровка» отнесено ко II группе месторождений.

По полевому определению объемный вес песчано-гравийной смеси составляет 1,76 т/м3, песков - 1,6 т/м3. Коэффициент разрыхления - 1,17. Качество сырья месторождения изучено по содержанию гравия крупнее 5 мм, величине модуля крупности, содержанию глинистых и пылевидных частиц.

Содержание гравия крупнее 5 мм в смеси на проектируемом участке колеблется от 18,1 до 27,3%, среднее содержание – 23,9%. Содержание фракции мельче 0,14 мм колеблется от 1,01 до 9,6%, среднее 4,0%. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц в смеси колеблется от 0,2 до 1,7%, в песке от 0,3 до 5,05%.  Содержание в гравии зерен пластинчатой и игловатой формы колеблется от 1,2 до 9,3%. Модуль крупности песка изменяется от 1,5 до 3,5; преобладают крупные и средние пески.

Коэффициент фильтрации рыхлой песчано-гравийной породы колеблется от 1,57 до 19,61 м/сутки, коэффициент фильтрации уплотненной породы: 0,51 – 5,48. Показатель истираемости гравия в полочном барабане равен 45. Морозостойкость гравия соответствует марке МРЗ-25. По радиационно-гигиенической оценке полезное ископаемое не имеет областей ограничения.

Полезное ископаемое залегает на глубине, доступной для открытой разработки. По степени устойчивости полезное ископаемое относится к группе неустойчивых рыхлых пород. Залегает полезное ископаемое в виде линзообразной залежи неправильной формы, вытянутой с севера на юг, длиной 1850-1900 м и шириной до 2400 м.

В пределах проектируемого юго-восточного  участка месторождения  размер залежи составляет  600 м в длину и 100-300 м по ширине.

Обзорная карта территории исследований

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями - Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» было основано 15 октября 1969 года и насчитывает более 45 лет опыта в реализации дорожного строительства в Республике Беларусь. Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» производит песчано-гравийную смесь. Разработка и рекультивация карьера предусматривается в связи с необходимостью в расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси. Юго-восточная часть месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» является неотработанной частью месторождения. С учетом транспортной доступности и развитой инфраструктуры, месторождение перспективно. В связи с вышеизложенным, альтернативные участки возможной реализации планируемой деятельности не рассматривались. В качестве альтернативного варианта предложен «нулевой» вариант - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

3 Природные условия территории и оценка существующего состояния окружающей среды

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений.

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,70 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,30 С). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, февраля минимальная температура может быть ниже -250 С. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-300 С, а ночью 10-180 С.

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Характерной чертой внутригодового распределения атмосферных осадков является неравномерность. Из зимних месяцев самым влагообеспеченным является декабрь. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 40-42 мм. В январе и феврале количество осадков уменьшается до 35 и 33 мм. Осадки зимы, в сумме составляющие 107 мм выпадают преимущественно в виде снега. Они играют огромную роль в увлажнении территории. При отсутствии глубоких оттепелей в сезон зимы они создают устойчивый снежный покров, который сохраняет верхний почвенный слой от промерзания.

Сравнительно большое количество осадков, невысокий уровень летней температуры и большая влажность воздуха приводят к избыточному увлажнению почвы. В период снеготаяния и летние месяцы поверхностный сток с застроенной территории, как правило, характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ.

Состояние атмосферного воздуха. Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

О состоянии атмосферного воздуха района проектируемого объекта можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ, согласно прилагаемой в исходных данных справке ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо №24-6-14/1743 от 15.10.2018) представлены в таблице.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка строительства

| Код загряз-няющего вещест-ва | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы качества атмосферного воздуха мкг/куб.м | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макси-мальная разовая концент-рация | Средне-суточ-ная кон-цент-рация | Сред-негодо-вая кон-цент-рация |  |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)* | 300 | 150 | 100 | 69 |
| 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон** | 150 | 50 | 40 | 26 |
| 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 37 |
| 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 50 | 616 |
| 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 30 |
| 0303 | Аммиак | 200 | — | — | 49 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 18 |
| 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3,1 |
| 0602 | Бензол | 100 | 40 | 10 | 0,9 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (для отопительного периода)*** | — | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 | 0,78 нг/м3 |

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

*** - для отопительного периода

Фоновые концентрации действительны до 01.01.2019 г.

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную.

Гидролого-геоморфологические условия. В геоморфологическом отношении месторождение «Боровка» приурочено к северной части Центрально-Березинской равнины и находится на границе с конечно-моренными холмами Ушачско-Каменской гряды. Рельеф месторождения представляет собой волнистую флювиогляциальную зандровую равнину, понижающуюся на юго- восток. Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются в пределах от 155 до 188 м. Относительные колебания высот до 33 м. Выполаживание рельефа наблюдается в южном и восточном направлениях от центра месторождения. На проектируемом участке месторождения  абсолютные отметки изменяются от 164,5 до 172.8 м.

В гидрологическом отношении в 0,5-0,7 км юго-восточнее месторождения расположены озера Неклочь, Прудок, Волосно, Мухно, Щибот, соединенные между собой протоками. Все озера по своему происхождению ледниковые. Непосредственно на месторождении водные источники отсутствуют. Восточная граница проектируемого участка  совпадает с границей водоохранной зоны озера Прудок, расположенного в 0,5 км восточнее.

Геолого–гидрогеологические условия. В районе исследований в геологическом строении верхней части разреза на рассматриваемую глубину принимают участие аллювиальные отложения пойм и болотные отложения, флювиогляциальные надморенные образования, моренные отложения сожского ледника, нерасчлененные флювиогляциальные днепровско-сожские отложения, моренные отложения днепровского ледника, водноледниковые межморенные березинско-днепровского горизонта и моренные отложения березинского ледника.

Гидрогеологические условия района определяются геологическим строением территории исследований. В соответствии с геологическим строением, литологическими особенностями водовмещающих пород и условиями их залегания на территории исследований выделяются следующие типы вод и приуроченные к ним водоносные горизонты и комплексы:

-слабоводоносный верхнеплейстоценовый-голоценовый озерно-болотный горизонт (lb III-IV);

-слабоводоносный верхнеплейстоценовый-голоценовый пролювиально-делювиальный горизонт (pd III – IV);

-водоносный сожский надморенный водноледниковый горизонт (fIIsžs);

-слабоводоносный сожский моренный-конечноморенный горизонт (g,gtII sž);

-водоносный днепровско – сожский горизонт (flgII d – sž);

-слабоводоносный днепровский моренный горизонт (g II d);

-водоносный нижне-среднеплейстоценовый водноледниковый горизонт (flg I br – IId);

-слабоводоносный березинский моренный горизонт (g I br).

Гидрогеологические условия месторождения предопределены геологическими, геоморфологическими и климатическими особенностями территории. На площади месторождения отсутствуют постоянные водотоки и водоемы, способные оказать влияние на проведение горных работ. Ближайшее озеро Прудок находиться на расстоянии 0,5 км от восточной границы проектируемого участка месторождения. Образование вод на месторождении связано с инфильтрацией атмосферных осадков через водопроницаемые песчаные породы. На всей площади предоставленного горного отвода полезное ископаемое не обводнено.

Гидрогеологические условия на месторождении классифицируются как простые. Выемка полезного ископаемого не нарушит естественный режим подземных вод и не приведет к их загрязнению.

4 Природоохранные и иные ограничения

В общем случае, основными природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:

- особо охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, заказники и др.);

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В соответствии с Актом выбора места размещения земельного участка для разработки и рекультивации юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области, земельный участок общей площадью 11,0353 га располагается на землях ГЛХУ «Лепельский лесхоз».

1) Участок для разработки и рекультивации юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области не обременен природооохранными ограничениями: особо охраняемые природные территории отсутствуют. Юго-западнее участка находится Березинский биосферный заповедник (более 50 км), южнее – памятник природы республиканского значения царь-дуб «Тадулинский» (более 30 км).

2) Участок для разработки и рекультивации юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» расположен за пределами водоохранных зон озер Неклочь, Прудок, Волосно, Мухно, Щибот.

3) Хозяйственно-питьевое водоснабжение работников планируется привозной водой ежедневно с производственной базы в специальных бидонах. Эксплуатация подземных вод водоносных горизонтов не предусматривается.

4) Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарно-гигиеническим требованиям к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017, СНиП «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования.

Базовый размер санитарно-защитной зоны  в соответствии с СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017 раздел 2 пункт 50 составляет 100 м.

В границы базового размера СЗЗ объекта «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано- гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области» попадают:

с севера – земли Лепельским ПМС, на которых ведутся горные работы;

с северо-востока, востока – земли ГЛХУ «Лепельский лесхоз»;

с юго-востока – земли КУП «Витебскоблдорстрой», на которых ведутся горные работы

с юга, юго-запада, запада и северо-запада - земли ГЛХУ «Лепельский лесхоз».

Ближайшая жилая зона (д. Бор) располагается на расстоянии 600 м на востоке от границы территории объекта «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано- гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области». Иные объекты, противоречащие режиму использования СЗЗ в границах базовой СЗЗ объекта отсутствуют.

5 Источники поступления загрязняющих веществ при реализации планируемой хозяйственной деятельности

Потенциальными путями поступления загрязняющих веществ в окружающую среду при реализации планируемой деятельности будут являться:

Этап разработки

- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от технологического оборудования, в том числе выхлопные газы автомобильного транспорта;

- физическое (шумовое) воздействие;

- воздействие на растительный мир, почвы;

- фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых) сточных вод;

Этап рекультивации

- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от автомобильного транспорта при горнотехническом этапе рекультивации.

6 Оценка возможного изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации альтернативных вариантов

Оценка изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации хозяйственной деятельности выполнена по варианту I – разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области.

Атмосферный воздух. При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе строительства и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На этапе разработки в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при выполнении добычных, вкрышных работ, эксплуатации транспортных средств. Основными загрязняющими веществами будут являться пыль (твердые частицы), оксид углерода, азота диоксид, сажа, окрасочные аэрозоли и др.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух (на этапах разработки и рекультивации) произведена оценка поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ.

В составе объекта имеется 7 источников выбросов загрязняющих веществ, 1 из которых является стационарным источником выброса.

Источник выбросов 0001 – дымовая труба бытовой печи мощностью 5 кВт (стационарный источник выброса).

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации нестандартного печного оборудования определены расчетным методом согласно ТКП 17.08–01–2006 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт»; ТКП 17.08–13–2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей»; ТКП 17.08–14–2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых металлов». При эксплуатации бытовой печи в атмосферу будут выделяться: азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, твердые частицы суммарно, СОЗы и тяжелые металлы. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться через трубу дымовую.

Источник выбросов 6001 – неорганизованный источник выбросов при выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки полезного ископаемого экскаватором R260-9S типа обратная лопата (ист. 6002).

Выбросы загрязняющих веществ при процессах погрузки определены в соответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта». При выемочно-погрузочных работах на разработке вскрышных пород и полезного ископаемого происходит выделение в атмосферный воздух пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 70%.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при работе погрузчика Амкодор 320С и экскаватора R260-9S типа обратная лопата определены на основании Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. В процессе эксплуатации экскаватора и погрузчика в атмосферу будут выделяться: азота диоксиды, углерода оксид, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа.

Источник выбросов 6003 – неорганизованный источник выбросов при выделении загрязняющего вещества при разработке бульдозерами «Четра» вскрышных пород.

Выбросы загрязняющих веществ при процессе разработки вскрышных работ определены в соответствии с ТКП 17.08-17-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству цемента и извести».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при работе бульдозера «Четра» определены на основании Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. В процессе эксплуатации экскаватора и погрузчика в атмосферу будут выделяться: азота диоксиды, углерода оксид, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа.

Источник выбросов 6004 –неорганизованный источник выбросов при выделении загрязняющих веществ при транспортировке вскрышных работ в отвал автосамосвалом МАЗ грузоподъемностью 20 т

Источник выбросов 6005 – неорганизованный источник выбросов при выделении загрязняющих веществ при транспортировке полезного ископаемого автосамосвалами МАЗ грузоподъемностью 20 т

Выбросы загрязняющих веществ при транспортировке вскрышных пород в отвалы и полезного ископаемого определены в соответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта», а также на основании Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г.

В процессе эксплуатации автосамосвалов МАЗ в атмосферу будут выделяться азота диоксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа, а также твердые частицы суммарно при транспортировке вскрышных пород в отвалы и полезного ископаемого.

Источник выбросов 6006 – неорганизованный источник выбросов выделения загрязняющих веществ на площадке хранения техники (экскаватора R260-9S– обратная лопата (1 ед.), погрузчика Амкодор 332С (1 ед.), бульдозера «Четра» (1 ед.)).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при транспортной техники определены на основании Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. В процессе эксплуатации транспортной техники в атмосферу будут выделяться: азота диоксиды, углерода оксид, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа.

На территории карьера в соответствии с проектом работает следующая техника:

- бульдозер «Четра» – 1 шт.;

- экскаватор R260-9S типа обратная лопата – 1 шт.;

- погрузчик Амкодор 320С – 1 шт.;

- автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 20 т – 16 шт.загрязняющих веществ в процессе погрузки вскрышных пород погрузчиком Амкодор 320С.

Расчет рассеивания. Проектируемая бытовая печь – источник выбросов №0001, предназначена для производства тепла и эксплуатируется только в зимний период.

Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия.

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасываемых веществ в единицу времени. Расчет рассеивания проведен для максимально возможного количества одновременно работающих источников выбросов (наихудший вариант).

Расчетные точки приняты на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и жилой зоны (при усадебный тип застройки) д. Бор.

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочение точек на местности. При этом для каждой расчетной точки определили:

- значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой;

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение приземной концентрации загрязняющих веществ.

Перечень групп суммации загрязняющих химических веществ рассмотрен согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №33 от 30 марта 2015 г. об утверждении гигиенического норматива «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации».

Приведены также карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, которые строились в масштабе плана методом изолиний.

По азота диоксиду, серы диоксиду, углерода оксиду, твердым частицам суммарно, бенз(а)пирену расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. Для остальных загрязняющих веществ, выбрасываемых от проектируемого объекта, информация о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным веществам приняты равными нулю.

Координаты источников и расчетных точек были взяты относительно координатной сетки карты-схемы объекта.

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в атмосферном воздухе на перспективное положение с учетом и без учета фоновых концентраций по результатам расчетов на летние и зимние условия приведены в таблице (наихудший вариант).

Результаты расчета рассеивания (наихудший вариант – зимний период)

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Значение максимальной концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- |
|  |  | на границе базовой СЗЗ (100 м) | на границе жилой зоны |
|  |  | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | Расчет не целесообразен |
| 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | Расчет не целесообразен |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | Расчет не целесообразен |
| 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | Расчет не целесообразен |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | Расчет не целесообразен |
| 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | Расчет не целесообразен |
| 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | Расчет не целесообразен |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,15 | 0,03 | 0,12 | - |
| 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Расчет не целесообразен |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | Расчет не целесообразен |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | Расчет не целесообразен |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0,08 | 0,006 | 0,08 | 0,006 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,13 | 0,007 | 0,12 | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,06 | - | 0,06 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - C19 | 0,0057 | 0,0057 | 0,00066 | 0,00066 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,68 | 0,45 | 0,31 | 0,08 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | 0,64 | 0,64 | 0,06 | 0,06 |
| 6008 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,23 | 0,036 | 0,20 | 0,006 |
| 6032 | Свинца оксид, серы диоксид | 0,006 | 0,006 | 0,0013 | 0,0013 |
| 6040 | Углерода оксид и пыль неорганическая SiO2 менее 70% | 0,64 | 0,64 | 0,06 | 0,06 |
| Сумма взвешенных по твердым частицам, 2902 | 0,96 | 0,96 | 0,14 | 0,14 |

Также был произведен расчет рассеивания по сумме взвешенных частиц (веществ 2902, 2908) под кодом вещества 2902 (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)). Расчет рассеивания выполнялся с учетом фона по данному веществу.

Результаты расчета рассеивания суммы взвешенных частиц (наихудший вариант – зимний период)

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Значение максимальной концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- |
|  |  | на границе базовой СЗЗ (100 м) | на границе жилой зоны |
|  |  | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,96 | 0,96 | 0,14 | 0,14 |

Как видно из таблиц значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию проектируемого объекта.

Физическое воздействие. Основными источниками шума по объекту: «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано- гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области» является автотранспорт.

В соответствии с заданием на проектирование режим работы карьера принят:

- на добыче - круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих дней в году - 253, смен в сутки - 1, продолжительность смены – 8 часов, годовой фонд рабочего времени – 2024 часов;

- на вскрыше - сезонный, с апреля по ноябрь включительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих дней - 150, смен в сутки - 1, продолжительность смены - 8 часов, годовой фонд рабочего времени - 1200 часов, поэтому все акустические расчеты выполнены для дневного времени суток.

В расчете уровней шума учитывались все проектируемые источники шума. Контроль за уровнями шума на рабочих местах будет производиться аккредитованной лабораторией при эксплуатации предприятия с периодичностью, установленной законодательством РБ.

Расчет шума проводится на наихудшее положение – при одновременной работе технологического, вентиляционного оборудования и автотранспорта.

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум.

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Шумовыми характеристиками вентиляционного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности  (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности).

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

- уровни звука в дБА.

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводится как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие санитарным правилам.

Расчет уровней звукового давления от источников шума в районе размещения объекта: «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано- гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области» проводился согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного Государственного санитарного врача РБ».

Акустический расчет включает:

- определение шумовых характеристик источников шума;

- выбор контрольных точек для расчета;

- определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука;

- определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках;

- определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке.

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118 (от 05.09.2018). Принятые в расчетах уровни звуковой мощности источников шума, результаты расчетов приведены в таблицах. Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового давления, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного времени суток.

Уровни звуковой мощности источников шума

| N | Объект | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La экв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 001 | Бытовая печь | 12.57 |  | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 47.0 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 35.0 | 34.0 | 48.0 |
| 002 | Погрузчик 352С | 12.57 | 7.5 | 69.0 | 72.0 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 61.0 | 75.0 |
| 003 | Экскаватор R-260-9S | 12.57 | 7.5 | 84.0 | 87.0 | 92.0 | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 77.0 | 76.0 | 90.0 |
| 004 | Бульдозер «Четра» | 12.57 | 7.5 | 69.0 | 72.0 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 61.0 | 75.0 |
| 005 | Автосамосвал МАЗ | 12.57 | 7.5 | 79.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 72.0 | 71.0 | 85.0 |
| 006 | Автосамосвал МАЗ | 12.57 | 7.5 | 79.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 72.0 | 71.0 | 85.0 |
| 007 | Площадка отстоя автотранспорта | 12.57 | 7.5 | 79.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 72.0 | 71.0 | 85.0 |

Результаты расчета уровней шума

| Источник шума | Время суток, ч | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | Экви-вал. уро-вень звука, дБа | Мак-сим. уро-вень звука, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Результаты расчета. Точки на границе базовой СЗЗ (100 м) |
| Расчетная точка №1 на высоте 1,5 м (север) | 49.5 | 52.5 | 57.4 | 54.3 | 51.1 | 50.8 | 46.7 | 36.4 | 20.8 | 54.80 | 61.30 |
| Расчетная точка №2 на высоте 1,5 м (северо-восток) | 42.9 | 45.8 | 50.7 | 47.4 | 44 | 43.3 | 37.6 | 21.4 | 0 | 47.10 | 54.40 |
| Расчетная точка №3 на высоте 1,5 м (восток) | 43.1 | 46 | 50.9 | 47.6 | 44.2 | 43.5 | 37.9 | 21.9 | 0 | 47.30 | 54.60 |
| Расчетная точка №4 на высоте 1,5 м (юго-восток) | 42.5 | 45.5 | 50.3 | 47 | 43.6 | 42.8 | 37 | 20.3 | 0 | 46.70 | 54.00 |
| Расчетная точка №5 на высоте 1,5 м (юг) | 44.7 | 47.7 | 52.6 | 49.4 | 46.1 | 45.5 | 40.3 | 26.4 | 0 | 49.30 | 56.50 |
| Расчетная точка №6 на высоте 1,5 м (юго-запад) | 46.7 | 49.7 | 54.6 | 51.5 | 48.2 | 47.7 | 43.1 | 31 | 9.5 | 51.70 | 58.80 |
| Расчетная точка №7 на высоте 1,5 м (запад) | 49.1 | 52.1 | 57 | 53.9 | 50.7 | 50.4 | 46.2 | 35.5 | 18.1 | 54.30 | 61.70 |
| Расчетная точка №8 на высоте 1,5 м (северо-запад) | 46.5 | 49.5 | 54.4 | 51.2 | 48 | 47.6 | 43 | 32.1 | 19.1 | 51.50 | 60.00 |
| Результаты расчета. Точки на границе жилой зоны (д. Бор) |
| Расчетная точка №9 на высоте 1,5 м (северо-восток) | 37.1 | 40 | 44.8 | 41.2 | 37.4 | 35.9 | 27.5 | 0 | 0 | 39.90 | 47.90 |
| Расчетная точка №10 на высоте 1,5 м (восток) | 38.8 | 41.8 | 46.5 | 43.1 | 39.4 | 38.2 | 30.8 | 7.5 | 0 | 42.10 | 49.90 |
| Расчетная точка №11 на высоте 1,5 м (юго-восток) | 37.5 | 40.5 | 45.2 | 41.7 | 37.9 | 36.5 | 28.4 | 0 | 0 | 40.50 | 48.40 |

Нормативные значения

| Нормативные значения |
| --- |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек | 7-23 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |

Как видно из таблицы, уровни звуковой мощности от всех источников объекта: «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано- гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области», не превысят допустимых уровней шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны (приусадебный тип застройки д. Бор) в дневное время суток, т.е. разработка шумозащитных мероприятий не требуется.

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны (приусадебный тип застройки д. Бор) не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115.

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения объекта: «Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области», а также для подтверждения базовой СЗЗ, должен быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем шума.

Земельные ресурсы. Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается в возможном загрязнении почво-грунтов карьерного пространства в результате осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, проливах различных видов топлива и смазочных материалов (нефтепродуктов).

Реализация  планируемой деятельности не предполагает использования дополнительных земельных участков для организации работ в соответствии с принятой технологической схемой по заполнению карьерной выемки. Движение автотранспорта и спецтехники будет осуществляться по существующей сети транспортной инфраструктуры.  В связи с этим прямого воздействия на земельные ресурсы на рассматриваемой территории не прогнозируется.

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может мигрировать в вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения.

При небольших объемах утечки миграция нефтепродуктов может прекратиться, не достигнув уровня грунтовых вод. Они остаются в верхней части зоне аэрации (сухие грунты), обволакивая поверхность зерен и заполняя трещины в породе. Загрязненные грунты могут являться источником вторичного загрязнения подземных вод.

При большом количестве разлившихся нефтепродуктов, в процессе вертикальной инфильтрации, они заполняют всю зону аэрации до уровня грунтового водоносного горизонта, где происходит их распределение по его поверхности. Далее продвижение нефтепродуктов возможно в большей степени только в растворенной форме с фильтрующимися водами. Движение нефтепродуктов через зону аэрации происходит обычно в вертикальном направлении и сопровождается их частичным расслоением, адсорбцией в породах, биохимическим распадом и испарением, по достижении водоносного горизонта движение происходит по грунтовому потоку, преимущественно в горизонтальном направлении, в места разгрузки подземных вод, что может вызвать опосредованно загрязнение поверхностных вод.

Своевременное обнаружение участков проливов, соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит предотвратить загрязнение почв и грунтов.

Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при реализации  специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации будут незначительны.

Поверхностные воды. Воздействие на поверхностные водные объекты – оз. Прудок, Волосно, Мухно при реализации планируемой хозяйственной деятельности по разработке месторождения и рекультивации нарушенных земель не прогнозируется, ввиду их удаленности – оз. Прудок на расстоянии более 1,0 км, озера Волосно, Мухно – на расстоянии более 2,0 км.

Для защиты карьерного пространства от поверхностных вод с прилегающей территории планируется устройство нагорных канав или обваловка по периметру границ земельного участка. Поверхностный сток будет осуществляться по сложившейся системе отвода. Атмосферные осадки, выпадающие во внутрикарьерное пространство и аккумулирующиеся на пониженных участках, будут засыпаться грунтом.

Поступление поверхностного (дождевого, талого) стока с площади рекультивированного карьера на прилегающую территорию будет формироваться в условиях близких к естественным и определяться технологией ведения сельскохозяйственной деятельности на его поверхности.

Подземные воды. Горное производство по добыче песчано-гравийной смеси согласно технологической схеме производства не является крупным потребителем водных ресурсов. Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения будет являться привозная вода.

При разработке месторождения не предполагается водопонижения и устройство постоянно действующего водоотлива, поскольку полезное ископаемое не обводнено и в пределах участка разработки постоянный водоносный горизонт грунтовых вод отсутствует.

Основное воздействие на подземные воды на территории, прилегающей к участку нарушенных земель, обусловлено возможной миграцией в водоносные горизонты водорастворимых форм загрязняющих веществ, входящих в состав засыпочного материала. Для рекультивации выработанного карьерного пространства проектными решениями  предусматривается заполнение его строительными отходами IV класса опасности и неопасными, т.е. инертными видами отходов.

Анализ геолого-гидрогеологических условий территории исследований показывает, что водоупорные отложения, залегающие в кровле эксплуатируемого водоносного горизонта представлены суглинками моренными, местами глинами, средней мощностью 30,0 м. Коэффициент фильтрации слабопроницаемых моренных отложений (суглинок) составляет менее 0,005 м/сут. Для данных условий среднее расчетное значение параметра ( равно 6000 сут. (~ 16,4 года). Напорный водоносный горизонт относится к IV категории, т.е. является защищенным от проникновения загрязнения на участке месторождения.

Растительный и животный мир. Этап разработки. Вырубка древесно-кустарниковой растительности предусмотрена проектными решениями. Расчистка площади от леса включает в себя следующие виды работ:  валку деревьев диаметром до 16 см (2720 шт.) с трелевкой хлыстов и разделкой древесины, корчевку пней  корчевателем-собирателем с обивкой их от земли и перемещением в валы на неотработанной части карьера.

На площади 0,77га  производится расчистка  от мелколесья  с перемещением и складированием выкорчеванного мелколесья в валы на неотработанной площади карьера . Расчистка площади от мелколесья  производится корчевателем-собирателем.

В последующем, при образовании в карьера выработанного пространства, пни (тракторами с прицепами), мелколесье и порубочные остатки (автосамосвалами МАЗ-5516), вывозятся в отработанное  пространство в насыпную часть рекультивируемых бортов карьера, где засыпаются вскрышным грунтом и породами зачистки кровли до проектных отметок  уровня рекультивируемых под лесопосадку площадей

Прямое воздействие заключается в удалении верхнего слоя почвы с площади карьера. Почвенно-растительный слой при ведении вскрышных работ будет сниматься отдельно с размещением в отвалах вдоль северо-восточного борта проектируемого карьера, чтобы в дальнейшем быть использованным для рекультивации нарушенных земель.

Вскрышные породы формируют первый от поверхности самостоятельный (вскрышной) уступ, разработка его будет производиться бульдозером  (почвенно-растительный слой, породы основной вскрыши при мощности до 1,0 м) или экскаватором (при мощности пород основной вскрыши более 1,0 м).

При снятии плодородного слоя почвы в соответствии с п.4.2 ЭкоНиП будет обеспечено:

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.);

- рыхление мерзлого плодородного слоя почвы на глубину, не превышающую толщины снимаемого плодородного слоя почвы (0,2 м), при выполнении работ в период промерзания почвы – проектными решениями в зимний период года работы по снятию плодородного слоя почвы не предусмотрены.

Этап рекультивации. Озеленение территории после отработки полезного ископаемого отражено в проекте рекультивации участка, которая выполняется согласно п.6.2 ЭкоНиП.

С учетом того, что проектируемый  карьер по периметру от существующего отвода  КУП «Витебскоблдорстрой» до  существующего отвода ГП «Лепельское ПМС» граничит с ранее  отработанными и рекультивированными землями, то  после окончания добычных работ карьер по отношению к существующему рельефу будет иметь вид  выработки  глубиной от 0.8 м до 1.5 м, лишь на северо-востоке вдоль нерабочие  борта  карьера будут возвышаться на 6-9м . Длина периметра карьерного поля  1480 м. Нерабочие борта карьера будут иметь уклон 33о.

Карьер отрабатывается одним вскрышным и одним добычным уступами. Нарушаемые при ведении горных работ земли предусматривается рекультивировать на площади 11.0353 га под лесохозяйственное использование.

Биологическая рекультивация является вторым этапом (после горнотехнического) освоения земель нарушенных в процессе хозяйственной деятельности человека, цель ее с помощью агротехнических мероприятий создать на рекультивируемых землях условия благоприятные для произрастания сельскохозяйственных культур.

Нарушаемые под карьер земли принадлежат ГЛХУ «Лепельский лесхоз»  и расположены на территории  Лепельского района Витебской области и в современном состоянии покрыты лесом разных возрастов практически на всей площади.

Согласно заданию, нарушенные земли предусмотрено рекультивировать под лесохозяйственные земли на всей нарушаемой площади.

Работы биологического этапа рекультивации будут заключаться в восстановлении   плодородия нарушенных земель под лесопосадку 11,035 га .

При облесении карьерных земель большой значение отводится агротехническим мероприятия, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных культур.

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных культур, рекультивируемые земли  в первый год засевают люпином однолетним, зеленую массу которого прикатывают и запахивают в начале образования зеленых бобов. Зеленые удобрения  обогащают почву питательными  веществами и улучшают водный, воздушный и тепловой режим почв.

Из древесных пород для посадки на рекультивируемом карьере рекомендуются двухлетние саженцы сосны обыкновенной и березы бородавчатой.

Размещение посадочных мест:

- сосна 2.5 х 0.5 ( 4.8 тыс. штук  на 1 га);

- березы ( 2.5 х 1.0 ( 1.6 тыс. штук на 1 га);

Посадка лесных культур производится по схеме: 2 ряда березы,  6 рядов сосны, 2 ряда березы и т.д. Количество саженцев лесных культур и семян люпина, необходимое для посадки на площади всего рекультивируемого карьера приведены в таблице.

Перед посадкой лесных культур производится одноотвальная вспашка по дну и откосам рекультивируемого карьера.

На откосах вспашка производится  поперек склона с отвалом грунта вниз по склону.

Посадку лесных культур рекомендуется производить ранней весной, вслед за снеготаянием, хорошо развитыми саженцами  двухлетнего возраста. Посадка саженцев производится лесопосадочной машиной СНБ-1А на тракторе ДТ-75.

В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять  в пределах 15% от исходного количества  посадочного материала.

Для улучшения роста лесных культур и активизации биологических процессов, через 3-4 года в междурядья лесных культур вводят люпин многолетний. Перед посевом которого междурядья обрабатывают культиваторами на глубину 8 см. Ширина обрабатываемой полосы 70 см.

Посев люпина можно производить весной со скарификацией семян или под зиму без скарификации.

Потребность в саженцах и семенах

| Наименование | Необходимое количество на 1 га | Потребность на-всю площадь ( 11.035га) |
| --- | --- | --- |
|  | Саженцев,шт | Семян,кг | Саженцев,шт | Семян, кг |
| 1.Люпин однолетний |  | 150 |  | 1655.25 |
| 2. Люпин многолетний ( междурядьях на 0,5 площади) |  | 70 |  | 386,23 |
| 3. Двухлетние саженцы сосны обыкновенной | 4800 |  | 52970 |  |
| 4. То же, березы бородавчатой | 1600 |  | 21200 |  |
| 5. Дополнение отпавших культур саженцами сосны (15%) |  |  | 7950 |  |

Таким образом, при проведении работ по разработке карьера для добычи полезного ископаемого в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране растительного мира, а также с учетом предусмотренной рекультивации отработанного месторождения песчано-гравийной смеси, значительного воздействия на растительный мир не прогнозируется.

Животный мир. Участок осуществления планируемой деятельности граничит с ранее отработанными и рекультивированными карьерными пространствами по добыче песчано-гравийной смеси.

Расчет ущерба животному миру в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 07.02.2008 № 168 нецелесообразен.

В связи с тем, что участок не имеет значения для обитания как крупноразмерных, так и среднеразмерных видов и не может быть рассмотрен в качестве среды обитания объектов животного мира, а сообщества почвенных беспозвоночных, сформированных на данной территории, характеризуются низким видовым разнообразием и плотностями, воздействие на животный мир не прогнозируется.

Недра. Основными задачами охраны недр согласно Кодексу Республики Беларусь о недрах № 406-З от 14 июля 2008 являются:

- на 1 января  каждого года получать полные и достоверные данные о состоянии запасов на месторождении, нормирование, учет и анализ потерь полезного ископаемого каждый год.

Для учета запасов и потерь, их движения и определения объемов выполненных работ предприятие должно иметь и хранить у себя следующую учетную документацию:

-  заполненные формы ежегодной статотчетности  1 – полезные ископаемые;

-  акты на списание балансовых запасов полезного ископаемого;

- книгу полноты извлечения запасов полезного ископаемого из недр и  учета потерь;

-   книгу учета движения вынутого полезного ископаемого;

-  книгу учета вынутых вскрышных пород и журнал подсчета объемов отвалов.

В качестве отрицательных факторов при разработке месторождения открытым способом проявляются:

– нарушение ландшафтного состояния территории;

– вредные выбросы в виде газов от работы двигателей внутреннего сгорания;

– развеивание песчаных частиц с бортов карьера и отвалов почвенного грунта;

– возможное загрязнение грунтовых вод отходами горюче-смазочных материалов при заправке машин, экскаватора, бульдозера и др.

Для устранения или частичной компенсации указанных факторов проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- в местах возможного стока поверхностных (дождевых и талых) вод на территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по периметру границ земельного участка, что позволит организовать отвод поверхностных сточных вод по сложившейся системе водоотвода (в места естественного стока);

- площадь вскрытого карьерного поля не должна превышать нормативной площади. Отработанные площади должны незамедлительно засыпаться породами основной вскрыши с дальнейшей рекультивацией;

- не допускать загрязнения грунтовых вод при ведении горных работ обводненным добычным уступом. Засыпку образованных в результате добычи полезных ископаемых обводненных емкостей породами основной вскрыши производить в соответствии с календарным планом.

- внутрикарьерные дороги располагать на повышенных местах подошвы карьера;

- рабочие площадки для работы горнодобывающей техники располагать на повышенных местах подошвы карьера, а при отсутствии такой возможности производить подсыпку породами основной вскрыши для обеспечения мощности сухих подушек не менее 1,0 м.

Этап рекультивации

В соответствии с п.6.2 ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, рекультивация земель выполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в соответствии с условиями отвода этих земельных участков.

Учитывая рекомендации, изложенные в приложении Г (таблица Г.1)  ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, проектом принято лесохозяйственное направление рекультивации - осуществление агротехнических мероприятий, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных культур.

7 Оценка изменения социально-экономических условий

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности - ОАО "ДСТ-1, г. Витебск", обладает современным парком дорожно-строительной техники и оборудованием ведущих мировых производителей, современными асфальтобетонными заводами контейнерного типа LINTEC CSD, что позволяет выполнять полный комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, благоустройству населенных пунктов. Является одним из крупнейших предприятий республики по производству строительных материалов на основе песчано-гравийной смеси. Продукция предприятия широко используется строительными компаниями для возведения различных объектов во многих областях Беларуси.

Основным источником сырья для выпуска стройматериалов являются месторождения песков и песчано-гравийной смеси. Предприятие испытывая острую необходимость в расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси, в виду отсутствия резервной, обратилось в исполнительный комитет с просьбой дальнейшей разработки месторождения Боровка.

Увеличивающиеся в последние десятилетия объемы как промышленного, так и гражданского строительства в Республике требует значительного увеличения материальной базы. Дефицит материалов, как наблюдалось в последние годы прошлого десятилетия, увеличивает как сроки строительства, так и его себестоимость.

Месторождение песков и песчано-гравийной смеси Боровка имеет выгодное экономико-географическое положение, как для потребителя сырья - ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» находится в непосредственной близости от месторождения и связано с месторождением асфальтированной дорогой, так и для потребителей готовой продукции предприятия.

Развитая сеть автомобильных дорог, железнодорожная станция позволяют отправлять продукцию в населенные пункты Витебской и иных областей, тем самым способствуя развитию товарных отношений и экспорту.

Разработка месторождения  в социально-экономическом аспекте имеет положительный эффект, основными факторами которого являются:

- инвестирование средств в развитие строительной отрасли в республике;

- рост производственного и экспортного потенциала региона;

- обеспечение строительной отрасли востребованными строительными материалами;

- повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня доходов населения и повышение качества его жизни;

- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.

Отказ от разработки участка месторождения приведет к простаиванию производственных мощностей, сокращению строительной продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

8 Оценка трансграничного воздействия

В связи с тем, что воздействие на основные компоненты окружающей среды будет носить временный характер (обусловлено периодом выполнения работ по разработке месторождения и рекультивации карьера) и являться локальным по площади (в пределах земельного отвода), а также учитывая удаленность объекта от государственной границы (район д. Боровка 1-я Лепельского района Витебской области) – около 100 км, воздействие на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Основными причинами возникновения запроектных аварийных ситуаций при эксплуатации объектов горнодобывающего производства являются: нарушение технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения правил техники безопасности и т.п., что может вызвать поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной деятельности связаны:

- с развитием оползней на бортах карьера, опрокидыванием землеройной техники с бортов карьера, падения транспорта с отвалов;

- с возможными проливами нефтепродуктов при работе автотехники.

В соответствии с проектными решениями при проведении горных работ особое внимание уделяется технике безопасности (наблюдениям за состоянием бортов, рабочих уступов, отвалов и др.). Маркшейдерская служба предприятия должна вести наблюдения за устойчивостью бортов карьера и в случае выявления начала процессов сдвижения горных пород, для принятия мер, информировать руководство о возможном обрушении.

Основной причиной возникновения возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций в области охраны окружающей среды в период разработки и рекультивации карьера могут являться проливы нефтепродуктов.

Пролив нефтепродуктов на территории проведения работ возможен в результате заправки транспортных средств топливом в не предназначенном для этого месте, либо в результате утечек при эксплуатации транспортных средств в неудовлетворительном состоянии.

Для предотвращения возникновения пролива нефтепродуктов необходимо: производить заправку, а также ремонт транспортных средств в специально отведенных местах. Транспортные средства и механизмы при проведении работ должны находиться в удовлетворительном техническом состоянии.

Последствия аварийных потерь нефтепродуктов могут быть ликвидированы широко используемыми в практике методами удаления нефтепродуктов с поверхности земли. В соответствии с п. 5.10. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель» при рекультивации земельных участков, где выявлены  загрязненные нефтепродуктами участки земли необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды: ускорить деградацию нефтепродуктов либо ликвидировать очаг загрязнения грунтов (почв). Ввиду незначительных возможных объемов проливов (объем бака транспортного средства) целесообразным представляется применение механического метода удаления загрязненных почвогрунтов с вывозом в места, определенные законодательно нормативными документами. Ликвидация пролива нефтепродуктов должна быть проведена в кратчайшие сроки.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом, не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, залповые и аварийные выбросы.

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса и правил техники безопасности.

10 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Локальный мониторинг должен быть организован в соответствии с требованиями постановления Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды № 9 от 01.02.2007 г. «Об утверждении инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность».

Порядок выполнения аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны определен Инструкцией по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденной заместитель министра - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь И.В. Гаевский 25.03.2014 г. (регистрационный № 005-0314).

Рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю, являются:

- загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15 % от валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия;

- загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ), на границе СЗЗ и/или в жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДК м.р./ОБУВ;

- загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно Постановлению Минприроды ПР и ООС №67 от 21.05.2007 г., и изменений от 27.07.11 г. №26 для рассматриваемого предприятия локальный мониторинг не проводится.

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие мероприятия:

ОАО «ДСТ-1, г. Витебск»:

- периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах работающей в карьере техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные работы;

- организовать сбор, хранение и захоронение на полигоне твёрдых бытовых отходов; поддерживать надлежащее санитарное состояние  на отведенных под проектируемые работы территориях;

- контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

маркшейдерской службе организовать наблюдение за устойчивостью бортов карьера и отвалов вплоть до полного окончания работ по рекультивации;

уполномоченным ведомствам осуществлять:

- проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

Ввиду незначительного и ограниченного во времени воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды проведения локального мониторинга не требуется.

11 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Временного масштаба | Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Итого: | 2(3(2=10 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

12 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» Лепельского района Витебской области; 2) Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» показала, что при реализации 1 варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды незначительно (преимущественно на атмосферный воздух,) или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом - инвестирование средств в развитие строительной отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости населения в регионе и др.

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Вариант I Разработка и рекультивация юго-восточной части месторождения песчано-гравийной смеси «Боровка» | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Воздействие на атмосферный воздух | средней значимости | отсутствует |
| Воздействие на почвенный покров | средней значимости | отсутствует |
| Воздействие на растительный мир | незначительное | отсутствует |
| Воздействие на животный мир | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие на подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие на поверхностные воды | отсутствует | отсутствует |
| Трансграничное воздействие | отсутствует | отсутствует |
| Соответствие программам развития регионов | соответствует | соответствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Социальная сфера (положительный эффект) | высокий | отсутствует |
| Производственно-экономический потенциал | высокий | отсутствует |
| Необходимость дальнейшего мониторинга | отсутствует | отсутствует |
| Природоохранная деятельность (дополнительные ресурсы – экологическое налогооблажение) | присутствует | отсутствует |

|  | - воздействие отсутствует |
| --- | --- |
|  | - положительный эффект от реализации |
|  | - незначительное отрицательное влияние |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, сокращению строительной продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

13 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды

13.1 Краткие выводы по ОВОС

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что:

1. Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию проектируемого объекта. Прогнозируемые уровни шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115.

2. Прямое воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод от проектируемого объекта. Косвенное воздействие на качество поверхностного стока возможно в результате выноса загрязняющих веществ с дождевым стоком.

3. Воздействие на почвенный покров в пределах объекта носит кратковременный характер (период разработки и горнотехнического этапа рекультивации).

4. Воздействие на качество подземных вод может быть вызвано возможной фильтрацией загрязняющих веществ через зону аэрации.

13.2 Условия для проектирования

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

13.2.1 В связи с потенциально возможным воздействием на атмосферный воздух необходимо предусмотреть:

-  на карьерных дорогах при положительной температуре воздуха предусматривается систематическое орошение их водой и  поливка 20-30%  раствором хлористого кальция;

- высота уступов не должна превышать высоту черпания экскаватора, иначе при обрушении верхней части уступа повышается запыленность в забое в 1,5-4,5 раза;

- рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учетом преобладающего направления ветров;

- для перевозки сыпучих грузов по дорогам общего пользования (в том числе через населенные пункты) навалом каждое транспортное средство должно иметь натягивающийся тент из плотного материала. Тент должен надежно крепиться к кузову и полностью, со всех сторон закрывать перевозимый насыпью материал;

- приостановление работ в карьере при повышенной аэродинамической нагрузке (ветровой) в восточном и западном направлениях, а именно в случаях превышения скорости ветра 13,9 м/с (крепкий ветер по шкале Бофорта) в целях исключения ветрового запыления населенных пунктов - дд. Боровка 1-я, 2-я и др.

13.2.2 В связи с потенциально возможным воздействием на поверхностные и подземные воды необходимо предусмотреть:

- в местах возможного стока поверхностных (дождевых и талых) вод на территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по периметру границ земельного участка, что позволит организовать отвод поверхностных сточных вод по сложившейся системе водоотвода (в места естественного стока);

- площадь вскрытого карьерного поля не должна превышать нормативной площади. Отработанные площади должны незамедлительно засыпаться  породами основной вскрыши с дальнейшей рекультивацией;

- не допускать загрязнения грунтовых вод при ведении горных работ обводненным добычным уступом. Засыпку образованных в результате добычи полезных ископаемых обводненных емкостей породами основной вскрыши производить в соответствии с календарным планом.

- внутрикарьерные дороги располагать на повышенных местах подошвы карьера;

- рабочие площадки для работы горнодобывающей техники располагать на повышенных местах подошвы карьера, а при отсутствии такой возможности производить подсыпку породами основной вскрыши для обеспечения мощности сухих подушек не менее 1,0 м.

13.2.3 Земельные участки, рекультивируемые для лесохозяйственного и сельскохозяйственного использования, должны иметь ширину земельной полосы, продольный и поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и механизмов. Рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и уклонов, превышающих 1 - 3°. Талые и ливневые воды с рекультивированных площадей должны отводиться за их пределы.

Крутизна откосов на участках, рекультивируемых под сельскохозяйственное использование должна быть не круче 12° (1:5). Создаваемая поверхность должна быть на 0,6 - 0,8 м выше уровня грунтовых вод.

13.2.4 Также необходимо предусмотреть:

- для уменьшения загрязнения горюче-смазочными материалами предусматривается производить заправку и смазку бульдозеров на специальных площадках, покрытых слоем песка на промплощадке карьера;

- не допускать на карьере участков возгорания (розлив бензина, солярки, и пр.);

- производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности;

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем внутреннего сгорания.

13.2.5 Производственный контроль состояния основных компонентов окружающей среды определяется программой производственного контроля на объекте.

13.2.6 Общие организационные требования по объекту включают:

На всех стадиях проектирования необходимо выполнения следующего перечня условий.

- До начала разработки проектной документации заказчику планируемой деятельности необходимо получить соответствующие технические условия на проектирование объекта, архитектурно-планировочное задание.

- Подготовить и направить запросы в адрес органов и учреждений, осуществляющих санитарный надзор, по вопросам выдачи Заключения о возможности размещения объекта на испрашиваемой территории.

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе Санитарных норм и правил:

( Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91;

( Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2016 г № 141;

( Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 174 от 21.12.2010 г.;

( Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

( Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33.

( Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. № 142.

- Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле».

- Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденных Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 г.

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о недрах».

- Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З.

- Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных условий для проектирования позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.