Напоминание владельцам кранов

Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности напоминаем владельцам грузоподъемных кранов и производителям работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на открытом воздухе:

- при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана);

- пи температуре воздуха ниже, указанной в паспорте грузоподъемного крана;

- при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

При прекращении работ необходимо:

- стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;

- башенные и портальные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;

- грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности;

- убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;

- при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);

- исключить нахождение людей в опасных зонах.